Ранец противопожарный «РП-18 Ермак» или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ранец противопожарный «РП-18 Ермак» или эквивалент | Представляет собой ручное средство для тушения низовых пожаров водными растворами неагрессивных химикатов. Укомплектован емкостью из прорезиненной ткани в чехле, гидропультом двустороннего действия для формирования водяной компактной и распыленной, а также пенной струи, соединительным резиновым шлангом, смачивателем твердым, насадкой пенообразующей, кружкой-черпаком, емкостью для питьевой воды. | наличие | шт. |  |
|  |  | Расчетная производительность, л/мин | не менее 2,25 |  |  |
|  |  | Длина компактной струи, м | не менее 8,5 |  |  |
|  |  | Длина распыленной струи, м | не менее 3,5 |  |  |
|  |  | Эластичная прорезиненная водонепроницаемая емкость | наличие |  |  |
|  |  | Химостойкость материала емкости к пенообразователю | наличие |  |  |
|  |  | Объем емкости, л | не менее 18 |  |  |
|  |  | Масса сухого ранца противопожарного, кг | не более 2,35 |  |  |
|  |  | Масса снаряженного ранца противопожарного, кг | не более 20,35 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм | не более 520х420х220 |  |  |
|  |  | Объем крышки-стакана, мл | не менее 200 |  |  |
|  |  | Крышка горловины с резьбой, обеспечивающая герметичность емкости (отсутствие вытекания жидкости из-под крышки при перевозке транспортными средствами) | наличие |  |  |
|  |  | Фильтр с сеткой для фильтрации воды при заправке емкости | наличие |  |  |
|  |  | Чехол для емкости из прочной ткани яркого цвета | наличие |  |  |
|  |  | Состав ткани чехла | смесовая (хлопок + полиэстер) |  |  |
|  |  | Плотность ткани чехла, г/м2 | не менее 230 |  |  |
|  |  | Влагостойкий теплоизоляционный наспинник из полипропилена, встроенный в чехол, предназначенный для защиты спины бойца-пожарного от переохлаждения | наличие |  |  |
|  |  | Левый боковой карман на чехле для емкости под питьевую воду | наличие |  |  |
|  |  | Правый боковой карман на чехле для смачивателя твердого | наличие |  |  |
|  |  | Задний узкий карман на чехле для запасного гидропульта (гидропульт убирается в карман) | наличие |  |  |
|  |  | На кармане чехла два держателя-липучки для крепления гидропульта к чехлу и переноски гидропульта в нерабочем положении | наличие |  |  |
|  |  | Большой задний карман на чехле на липучке для складной кружки-черпака | наличие |  |  |
|  |  | Несмываемая маркировка на большом заднем кармане чехла методом термопластической печати, содержащая: - название изделия; - реквизиты производителя (сайт, телефоны и адрес электронной почты) | наличие |  |  |
|  |  | Петлевая ручка в верхней части мешка для переноски ранца | наличие |  |  |
|  |  | Умягченные по краям, регулируемые по длине заплечные ремни | наличие |  |  |
|  |  | Толщина смягчающей подушки ремней, мм | не менее 10 |  |  |
|  |  | Карабин на лямке заплечного ремня для подвески гидропульта в нерабочем положении | наличие |  |  |
|  |  | Крепление строп заплечных ремней в прямоугольных отверстиях верхней и нижней выступающей литьевой части емкости-мешка с помощью пластмассовых осей | наличие |  |  |
|  |  | Силовые, натяжные пряжки на стропе каждого заплечного ремня для подгонки заплечных ремней без посторонней помощи под рост бойца-пожарного в снаряженном состоянии | наличие |  |  |
|  |  | Поясная стяжка ранца, состоящая из мягких лямок с вшитыми в них стропами с быстро расстегивающимися пряжками-замками типа «трезубец» | наличие |  |  |
|  |  | Нагрудная стяжка ранца, состоящая из 2-х строп с быстро расстегивающимися пряжками-замками типа «трезубец» | наличие |  |  |
|  |  | Гибкий резиновый шланг | наличие |  |  |
|  |  | Гидропульт двустороннего действия | наличие |  |  |
|  |  | Материал корпуса гидропульта | дюралевый сплав |  |  |
|  |  | Маркировка на корпусе гидропульта с указанием: - наименования изделия; - названия производителя; - реквизитов производителя (телефоны, адрес сайта). | наличие |  |  |
|  |  | Материал корпуса гидропульта | дюралевый сплав |  |  |
|  |  | Материал штуцера гидропульта | дюралевый сплав |  |  |
|  |  | Материал гайки гидропульта | дюралевый сплав |  |  |
|  |  | Материал регулировочного сопла гидропульта | дюралевый сплав |  |  |
|  |  | Материал распылительной головки гидропульта | латунный сплав |  |  |
|  |  | Материал штока гидропульта | латунь с зеркальным хром-никелевым покрытием |  |  |
|  |  | Материал уплотнительных колец, манжет, запорного клапана гидропульта | полиуретан «Эластоллан» или эквивалент |  |  |
|  |  | Шариковая конструкция запорного клапана | наличие |  |  |
|  |  | Перекрывная и амортизирующая пружины из нержавеющей стали с хром-никелевым покрытием | наличие |  |  |
|  |  | Эргономичная, тангенциальная, цельнолитая ручка Г-образной формы из полимерного материала на штоке гидропульта | наличие |  |  |
|  |  | Диаметр ручки на штоке гидропульта, мм | не более 37 |  |  |
|  |  | Длина ручки штока, мм | не более 110 |  |  |
|  |  | Длина ручки на корпусе гидропульта, мм | не более 87 |  |  |
|  |  | Кольцо для подвески гидропульта на карабин | наличие |  |  |
|  |  | Твердый смачиватель | предназначен для создания водо-пенного огнетушащего раствора |  |  |
|  |  | Количество, шт. | не менее 2 |  |  |
|  |  | Форма смачивателя | твердая масса в виде полусферы |  |  |
|  |  | Цвет смачивателя | белый |  |  |
|  |  | Диаметр смачивателя, мм | не более 30 |  |  |
|  |  | Толщина смачивателя, мм | не более 20 |  |  |
|  |  | Вес смачивателя, г | не более 15 |  |  |
|  |  | Химический состав смачивателя | ПАВ с функциональными добавками |  |  |
|  |  | Экология | должен быть легкоразлагаемым и экологически безвредным продуктом |  |  |
|  |  | Готовность раствора к работе | время 100 % растворения - не более 20 минут |  |  |
|  |  | Упаковка смачивателя твердого - полиэтиленовый пакет с инструкцией по эксплуатации | наличие |  |  |
|  |  | Материал складной кружки-черпака из полимерного материала для заполнения емкости-мешка водой из природного источника | «Виниплан» или эквивалент |  |  |
|  |  | Объём складной кружки-черпака, л | не менее 2 |  |  |
|  |  | Насадка пенообразующая | наличие |  |  |
|  |  | Емкость полиэтиленовая, градуированная, прямоугольного сечения, с винтовой резьбовой крышкой для питьевой воды | наличие |  |  |
|  |  | Объём емкости для питьевой воды, л | не менее 1 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации ранца противопожарного с даты продажи, мес. | не менее 12 |  |  |
|  |  | Сертификат соответствия ранца противопожарного требованиям пожарной безопасности | при поставке |  |  |