Помощь специалистам по гос. закупкам

(конкурсы, аукционы, запросы предложений, котировки)

ПОДГОТОВКА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ, 223-ФЗ

(Гособоронзаказы в рамках 275-ФЗ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ГОЛОВКИ ПЕРЕХОДНЫЕ тип ГП

ОГЛАВЛЕНИЕ										№ страницы

Пожарная головка переходная ГП-50-65	2

Пожарная головка переходная ГП-50-80	3

Пожарная головка переходная ГП-65-80	4

# Пожарная головка переходная ГП-50-65

или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарная головка переходная ГП-50-65 или эквивалент. | Назначение и эксплуатация | Соединение пожарного оборудования, между собой | шт. |  |
|  |  | Материал корпуса | Алюминиевый сплав; |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |
|  |  | Температурный режим эксплуатации, 0С | От минус 40 до плюс 50 |  |  |
|  |  | ГОСТ | Р 53279-2009 |  |  |
|  |  | Срок эксплуатации, лет | Не менее 10 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | Не менее 1,6 |  |  |
|  |  | Масса изделия, кг | Не менее 0,5 |  |  |
|  |  | Резиновое уплотнительное кольцо | Не менее 2-х шт. |  |  |
|  |  | Упаковка | Должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении до момента эксплуатации |  |  |
|  |  | Длина по клыкам (DN50), мм. | Не менее 102 |  |  |
|  |  | Длина по клыкам (DN65), мм. | Не менее 128 |  |  |
|  |  | Условный проход (DN50), мм. | Не менее 42 |  |  |
|  |  | Условный проход (DN65), мм. | Не менее 57 |  |  |
|  |  | Длина соединительной части, мм. | Не менее 19 |  |  |
|  |  | Длина, мм. | Не менее 95 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес. | Не менее 12 |  |  |
|  |  | Сертификат соответствия | При поставке |  |  |
|  |  | Технический паспорт на изделие/партию | При поставке |  |  |

| 1** |  | Чертёж (габаритные размеры, мм.) А1 – Длина по клыкам DN65; А2 – Длина по клыкам DN50; d1 – Условный проход DN65; d2 – Условный проход DN50; L – Длина; L1 – Длина соединительной части; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Пожарная головка переходная ГП-50-80

или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарная головка переходная ГП-50-80 или эквивалент. | Назначение и эксплуатация | Соединение пожарного оборудования, между собой | шт. |  |
|  |  | Материал корпуса | Алюминиевый сплав; |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |
|  |  | Температурный режим эксплуатации, 0С | От минус 40 до плюс 50 |  |  |
|  |  | ГОСТ | Р 53279-2009 |  |  |
|  |  | Срок эксплуатации, лет | Не менее 10 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | Не менее 1,6 |  |  |
|  |  | Масса изделия, кг | Не менее 0,6 |  |  |
|  |  | Резиновое уплотнительное кольцо | Не менее 2-х шт. |  |  |
|  |  | Упаковка | Должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении до момента эксплуатации |  |  |
|  |  | Длина по клыкам (DN50), мм. | Не менее 102 |  |  |
|  |  | Длина по клыкам (DN80), мм. | Не менее 135 |  |  |
|  |  | Условный проход (DN50), мм. | Не менее 42 |  |  |
|  |  | Условный проход (DN80), мм. | Не менее 65 |  |  |
|  |  | Длина соединительной части, мм. | Не менее 24 |  |  |
|  |  | Длина, мм. | Не менее 105 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес. | Не менее 12 |  |  |
|  |  | Сертификат соответствия | При поставке |  |  |
|  |  | Технический паспорт на изделие/партию | При поставке |  |  |

| 1** |  | Чертёж (габаритные размеры, мм.) А1 – Длина по клыкам DN80; А2 – Длина по клыкам DN50; d1 – Условный проход DN80; d2 – Условный проход DN50; L – Длина; L1 – Длина соединительной части; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Пожарная головка переходная ГП-65-80

или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарная головка переходная ГП-65-80 или эквивалент. | Назначение и эксплуатация | Соединение пожарного оборудования, между собой | шт. |  |
|  |  | Материал корпуса | Алюминиевый сплав; |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |
|  |  | Температурный режим эксплуатации, 0С | От минус 40 до плюс 50 |  |  |
|  |  | ГОСТ | Р 53279-2009 |  |  |
|  |  | Срок эксплуатации, лет | Не менее 10 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | Не менее 1,6 |  |  |
|  |  | Масса изделия, кг | Не менее 0,8 |  |  |
|  |  | Резиновое уплотнительное кольцо | Не менее 2-х шт. |  |  |
|  |  | Упаковка | Должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении до момента эксплуатации |  |  |
|  |  | Длина по клыкам (DN80), мм. | Не менее 135 |  |  |
|  |  | Длина по клыкам (DN65), мм. | Не менее 128 |  |  |
|  |  | Условный проход (DN80), мм. | Не менее 65 |  |  |
|  |  | Условный проход (DN65), мм. | Не менее 57 |  |  |
|  |  | Длина соединительной части, мм. | Не менее 29 |  |  |
|  |  | Длина, мм. | Не менее 115 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес. | Не менее 12 |  |  |
|  |  | Сертификат соответствия | При поставке |  |  |
|  |  | Технический паспорт на изделие/партию | При поставке |  |  |

| 1** |  | Чертёж (габаритные размеры, мм.) А1 – Длина по клыкам DN80; А2 – Длина по клыкам DN65; d1 – Условный проход DN80; d2 – Условный проход DN65; L – Длина; L1 – Длина соединительной части; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |