Помощь специалистам по гос. закупкам

(конкурсы, аукционы, запросы предложений, котировки)

ПОДГОТОВКА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ, 223-ФЗ

(Гособоронзаказы в рамках 275-ФЗ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ГОЛОВКИ РУКАВНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГР и ГРВ

ОГЛАВЛЕНИЕ										№ страницы

Пожарная головка рукавная соединительная ГР-25	2

Пожарная головка рукавная соединительная ГР-50П	3

Пожарная головка рукавная соединительная ГР-50АП	4

Пожарная головка рукавная соединительная ГР-50	5

Пожарная головка рукавная соединительная ГР-65П	6

Пожарная головка рукавная соединительная ГР-65АП	7

Пожарная головка рукавная соединительная ГР-65	8

Пожарная головка рукавная соединительная ГР-80	9

Пожарная головка рукавная соединительная всасывающая ГРВ-100	10

Пожарная головка рукавная соединительная всасывающая ГРВ-125	11

Пожарная головка рукавная соединительная всасывающая ГРВ-150	12

# Пожарная головка рукавная соединительная ГР-25

или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарная головка рукавная соединительная ГР-25 или эквивалент. | Назначение и эксплуатация | Соединение напорных и/или напорно-всасывающих пожарных рукавов между собой или с пожарным оборудованием | шт. |  |
|  |  | Материал корпуса | Алюминиевый сплав |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |
|  |  | ГОСТ | Р 53279-2009 |  |  |
|  |  | Срок эксплуатации, лет | Не менее 10 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | Не менее 2,0 |  |  |
|  |  | Масса изделия, кг | Не менее 0,08 |  |  |
|  |  | Резиновое уплотнительное кольцо | Наличие |  |  |
|  |  | Упаковка | Должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении до момента эксплуатации |  |  |
|  |  | Условный проход, мм. | Не менее 18 |  |  |
|  |  | Длина по клыкам, мм. | Не менее 60 |  |  |
|  |  | Длина, мм. | Не менее 63 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм. | Не менее 24 |  |  |
|  |  | Длина соединительной части (l), мм. | Не менее 35 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес. | Не менее 12 |  |  |
|  |  | Сертификат соответствия | При поставке |  |  |
|  |  | Технический паспорт на изделие/партию | При поставке |  |  |

| 1** |  | Чертёж (габаритные размеры, мм.) А – Длина по клыкам; d1 – Диаметр; d – Условный проход; l – Длина соединительной части; L – Длина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Пожарная головка рукавная соединительная ГР-50П

или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарная головка рукавная соединительная ГР-50П или эквивалент. | Назначение и эксплуатация | Соединение напорных и/или напорно-всасывающих пожарных рукавов между собой или с пожарным оборудованием | шт. |  |
|  |  | Материал корпуса | Высокопрочный пластик |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | У1 |  |  |
|  |  | ГОСТ | Р 53279-2009 |  |  |
|  |  | Срок эксплуатации, лет | Не менее 10 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | Не менее 1,0 |  |  |
|  |  | Масса изделия, кг | Не менее 0,1 |  |  |
|  |  | Резиновое уплотнительное кольцо | Наличие |  |  |
|  |  | Упаковка | Должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении до момента эксплуатации |  |  |
|  |  | Длина по клыкам, мм. | Не менее 102 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм. | Не менее 51 |  |  |
|  |  | Условный проход, мм. | Не менее 42 |  |  |
|  |  | Длина соединительной части, мм. | Не менее 48 |  |  |
|  |  | Длина, мм. | Не менее 91 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес. | Не менее 12 |  |  |
|  |  | Сертификат пожарной безопасности | При поставке |  |  |
|  |  | Технический паспорт на изделие/партию | При поставке |  |  |

| 1** |  | Чертёж (габаритные размеры, мм.) А – Длина по клыкам; d1 – Диаметр; d – Условный проход; l – Длина соединительной части; L – Длина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Пожарная головка рукавная соединительная ГР-50АП

или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарная головка рукавная соединительная ГР-50АП или эквивалент. | Назначение и эксплуатация | Соединение напорных и/или напорно-всасывающих пожарных рукавов между собой или с пожарным оборудованием | шт. |  |
|  |  | Материал корпуса | Соединительная часть – алюминиевый сплав; Рукавная часть - высокопрочный пластик |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |
|  |  | ГОСТ | Р 53279-2009 |  |  |
|  |  | Срок эксплуатации, лет | Не менее 10 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | Не менее 1,6 |  |  |
|  |  | Масса изделия, кг | Не менее 0,17 |  |  |
|  |  | Резиновое уплотнительное кольцо | Наличие |  |  |
|  |  | Упаковка | Должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении до момента эксплуатации |  |  |
|  |  | Длина по клыкам, мм. | Не менее 102 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм. | Не менее 51 |  |  |
|  |  | Условный проход, мм. | Не менее 42 |  |  |
|  |  | Длина соединительной части, мм. | Не менее 52 |  |  |
|  |  | Длина, мм. | Не менее 92 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес. | Не менее 12 |  |  |
|  |  | Сертификат пожарной безопасности | При поставке |  |  |
|  |  | Технический паспорт на изделие/партию | При поставке |  |  |

| 1** |  | Чертёж (габаритные размеры, мм.) А – Длина по клыкам; d1 – Диаметр; d – Условный проход; l – Длина соединительной части; L – Длина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Пожарная головка рукавная соединительная ГР-50

или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарная головка рукавная соединительная ГР-50 или эквивалент. | Назначение и эксплуатация | Соединение напорных и/или напорно-всасывающих пожарных рукавов между собой или с пожарным оборудованием | шт. |  |
|  |  | Материал корпуса | Алюминиевый сплав |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |
|  |  | ГОСТ | Р 53279-2009 |  |  |
|  |  | Срок эксплуатации, лет | Не менее 10 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | Не менее 1,6 |  |  |
|  |  | Масса изделия, кг | Не менее 0,23 |  |  |
|  |  | Резиновое уплотнительное кольцо | Наличие |  |  |
|  |  | Упаковка | Должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении до момента эксплуатации |  |  |
|  |  | Длина по клыкам, мм. | Не менее 102 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм. | Не менее 51 |  |  |
|  |  | Условный проход, мм. | Не менее 42 |  |  |
|  |  | Длина соединительной части, мм. | Не менее 54 |  |  |
|  |  | Длина, мм. | Не менее 100 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес. | Не менее 12 |  |  |
|  |  | Сертификат пожарной безопасности | При поставке |  |  |
|  |  | Технический паспорт на изделие/партию | При поставке |  |  |

| 1** |  | Чертёж (габаритные размеры, мм.) А – Длина по клыкам; d1 – Диаметр; d – Условный проход; l – Длина соединительной части; L – Длина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Пожарная головка рукавная соединительная ГР-65П

или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарная головка рукавная соединительная ГР-65П или эквивалент. | Назначение и эксплуатация | Соединение напорных и/или напорно-всасывающих пожарных рукавов между собой или с пожарным оборудованием | шт. |  |
|  |  | Материал корпуса | Высокопрочный пластик |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | У1 |  |  |
|  |  | ГОСТ | Р 53279-2009 |  |  |
|  |  | Срок эксплуатации, лет | Не менее 10 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | Не менее 1,0 |  |  |
|  |  | Масса изделия, кг | Не менее 0,18 |  |  |
|  |  | Резиновое уплотнительное кольцо | Наличие |  |  |
|  |  | Упаковка | Должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении до момента эксплуатации |  |  |
|  |  | Длина по клыкам, мм. | Не менее 121 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм. | Не менее 66 |  |  |
|  |  | Условный проход, мм. | Не менее 57 |  |  |
|  |  | Длина соединительной части, мм. | Не менее 57 |  |  |
|  |  | Длина, мм. | Не менее 100 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес. | Не менее 12 |  |  |
|  |  | Сертификат пожарной безопасности | При поставке |  |  |
|  |  | Технический паспорт на изделие/партию | При поставке |  |  |

| 1** |  | Чертёж (габаритные размеры, мм.) А – Длина по клыкам; d1 – Диаметр; d – Условный проход; l – Длина соединительной части; L – Длина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Пожарная головка рукавная соединительная ГР-65АП

или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарная головка рукавная соединительная ГР-65АП или эквивалент. | Назначение и эксплуатация | Соединение напорных и/или напорно-всасывающих пожарных рукавов между собой или с пожарным оборудованием | шт. |  |
|  |  | Материал корпуса | Соединительная часть – алюминиевый сплав; Рукавная часть - высокопрочный пластик |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |
|  |  | ГОСТ | Р 53279-2009 |  |  |
|  |  | Срок эксплуатации, лет | Не менее 10 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | Не менее 1,6 |  |  |
|  |  | Масса изделия, кг | Не менее 0,23 |  |  |
|  |  | Резиновое уплотнительное кольцо | Наличие |  |  |
|  |  | Упаковка | Должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении до момента эксплуатации |  |  |
|  |  | Длина по клыкам, мм. | Не менее 121 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм. | Не менее 66 |  |  |
|  |  | Условный проход, мм. | Не менее 57 |  |  |
|  |  | Длина соединительной части, мм. | Не менее 57 |  |  |
|  |  | Длина, мм. | Не менее 100 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес. | Не менее 12 |  |  |
|  |  | Сертификат пожарной безопасности | При поставке |  |  |
|  |  | Технический паспорт на изделие/партию | При поставке |  |  |

| 1** |  | Чертёж (габаритные размеры, мм.) А – Длина по клыкам; d1 – Диаметр; d – Условный проход; l – Длина соединительной части; L – Длина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Пожарная головка рукавная соединительная ГР-65

или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарная головка рукавная соединительная ГР-65 или эквивалент. | Назначение и эксплуатация | Соединение напорных и/или напорно-всасывающих пожарных рукавов между собой или с пожарным оборудованием | шт. |  |
|  |  | Материал корпуса | Алюминиевый сплав |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |
|  |  | ГОСТ | Р 53279-2009 |  |  |
|  |  | Срок эксплуатации, лет | Не менее 10 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | Не менее 1,6 |  |  |
|  |  | Масса изделия, кг | Не менее 0,3 |  |  |
|  |  | Резиновое уплотнительное кольцо | Наличие |  |  |
|  |  | Упаковка | Должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении до момента эксплуатации |  |  |
|  |  | Длина по клыкам, мм. | Не менее 128 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм. | Не менее 66 |  |  |
|  |  | Условный проход, мм. | Не менее 57 |  |  |
|  |  | Длина соединительной части, мм. | Не менее 57 |  |  |
|  |  | Длина, мм. | Не менее 114 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес. | Не менее 12 |  |  |
|  |  | Сертификат пожарной безопасности | При поставке |  |  |
|  |  | Технический паспорт на изделие/партию | При поставке |  |  |

| 1** |  | Чертёж (габаритные размеры, мм.) А – Длина по клыкам; d1 – Диаметр; d – Условный проход; l – Длина соединительной части; L – Длина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Пожарная головка рукавная соединительная ГР-80

или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарная головка рукавная соединительная ГР-80 или эквивалент. | Назначение и эксплуатация | Соединение напорных и/или напорно-всасывающих пожарных рукавов между собой или с пожарным оборудованием | шт. |  |
|  |  | Материал корпуса | Алюминиевый сплав |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |
|  |  | ГОСТ | Р 53279-2009 |  |  |
|  |  | Срок эксплуатации, лет | Не менее 10 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | Не менее 1,6 |  |  |
|  |  | Масса изделия, кг | Не менее 0,6 |  |  |
|  |  | Резиновое уплотнительное кольцо | Наличие |  |  |
|  |  | Упаковка | Должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении до момента эксплуатации |  |  |
|  |  | Длина по клыкам, мм. | Не менее 135 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм. | Не менее 77 |  |  |
|  |  | Условный проход, мм. | Не менее 65 |  |  |
|  |  | Длина соединительной части, мм. | Не менее 63 |  |  |
|  |  | Длина, мм. | Не менее 110 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес. | Не менее 12 |  |  |
|  |  | Сертификат пожарной безопасности | При поставке |  |  |
|  |  | Технический паспорт на изделие/партию | При поставке |  |  |

| 1** |  | Чертёж (габаритные размеры, мм.) А – Длина по клыкам; d1 – Диаметр; d – Условный проход; l – Длина соединительной части; L – Длина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Пожарная головка рукавная соединительная всасывающая ГРВ-100

или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарная головка рукавная соединительная всасывающая ГРВ-100 или эквивалент. | Назначение и эксплуатация | Соединение напорных и/или напорно-всасывающих пожарных рукавов между собой или с пожарным оборудованием | шт. |  |
|  |  | Материал корпуса | Алюминиевый сплав |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |
|  |  | ГОСТ | Р 53279-2009 |  |  |
|  |  | Срок эксплуатации, лет | Не менее 10 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | Не менее 1,6 |  |  |
|  |  | Масса изделия, кг | Не менее 1,4 |  |  |
|  |  | Резиновое уплотнительное кольцо | Наличие |  |  |
|  |  | Упаковка | Должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении до момента эксплуатации |  |  |
|  |  | Длина по клыкам, мм. | Не менее 175 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм. | Не менее 98 |  |  |
|  |  | Условный проход, мм. | Не менее 87 |  |  |
|  |  | Длина соединительной части, мм. | Не менее 100 |  |  |
|  |  | Длина, мм. | Не менее 172 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес. | Не менее 12 |  |  |
|  |  | Сертификат пожарной безопасности | При поставке |  |  |
|  |  | Технический паспорт на изделие/партию | При поставке |  |  |

| 1** |  | Чертёж (габаритные размеры, мм.) А – Длина по клыкам; d1 – Диаметр; d – Условный проход; l – Длина соединительной части; L – Длина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Пожарная головка рукавная соединительная всасывающая ГРВ-125

или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарная головка рукавная соединительная всасывающая ГРВ-125 или эквивалент. | Назначение и эксплуатация | Соединение напорных и/или напорно-всасывающих пожарных рукавов между собой или с пожарным оборудованием | шт. |  |
|  |  | Материал корпуса | Алюминиевый сплав |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |
|  |  | ГОСТ | Р 53279-2009 |  |  |
|  |  | Срок эксплуатации, лет | Не менее 10 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | Не менее 1,6 |  |  |
|  |  | Масса изделия, кг | Не менее 1,9 |  |  |
|  |  | Резиновое уплотнительное кольцо | Наличие |  |  |
|  |  | Упаковка | Должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении до момента эксплуатации |  |  |
|  |  | Длина по клыкам, мм. | Не менее 222 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм. | Не менее 124 |  |  |
|  |  | Условный проход, мм. | Не менее 110 |  |  |
|  |  | Длина соединительной части, мм. | Не менее 140 |  |  |
|  |  | Длина, мм. | Не менее 220 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес. | Не менее 12 |  |  |
|  |  | Сертификат пожарной безопасности | При поставке |  |  |
|  |  | Технический паспорт на изделие/партию | При поставке |  |  |

| 1** |  | Чертёж (габаритные размеры, мм.) А – Длина по клыкам; d1 – Диаметр; d – Условный проход; l – Длина соединительной части; L – Длина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Пожарная головка рукавная соединительная всасывающая ГРВ-150

или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарная головка рукавная соединительная всасывающая ГРВ-150 или эквивалент. | Назначение и эксплуатация | Соединение напорных и/или напорно-всасывающих пожарных рукавов между собой или с пожарным оборудованием | шт. |  |
|  |  | Материал корпуса | Алюминиевый сплав |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |
|  |  | ГОСТ | Р 53279-2009 |  |  |
|  |  | Срок эксплуатации, лет | Не менее 10 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | Не менее 1,2 |  |  |
|  |  | Масса изделия, кг | Не менее 2,3 |  |  |
|  |  | Резиновое уплотнительное кольцо | Наличие |  |  |
|  |  | Упаковка | Должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении до момента эксплуатации |  |  |
|  |  | Длина по клыкам, мм. | Не менее 242 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм. | Не менее 150 |  |  |
|  |  | Условный проход, мм. | Не менее 136 |  |  |
|  |  | Длина соединительной части, мм. | Не менее 140 |  |  |
|  |  | Длина, мм. | Не менее 220 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес. | Не менее 12 |  |  |
|  |  | Сертификат пожарной безопасности | При поставке |  |  |
|  |  | Технический паспорт на изделие/партию | При поставке |  |  |

| 1** |  | Чертёж (габаритные размеры, мм.) А – Длина по клыкам; d1 – Диаметр; d – Условный проход; l – Длина соединительной части; L – Длина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |