Помощь специалистам по гос. закупкам

(конкурсы, аукционы, запросы предложений, котировки)

ПОДГОТОВКА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ, 223-ФЗ

(Гособоронзаказы в рамках 275-ФЗ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ГОЛОВКИ ЦАПКОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ тип ГЦ

ОГЛАВЛЕНИЕ										№ страницы

Пожарная головка цапковая соединительная ГЦ-50	2

Пожарная головка цапковая соединительная ГЦ-65	3

Пожарная головка цапковая соединительная ГЦ-80	4

# Пожарная головка цапковая соединительная ГЦ-50

или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарная головка цапковая соединительная ГЦ-50 или эквивалент. | Назначение и эксплуатация | Соединение пожарного оборудования, между собой | шт. |  |
|  |  | Материал корпуса | Алюминиевый сплав |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |
|  |  | Соединение | Резьбовое, G2-B |  |  |
|  |  | ГОСТ | Р 53279-2009 |  |  |
|  |  | Срок эксплуатации, лет | Не менее 10 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | Не менее 1,6 |  |  |
|  |  | Масса изделия, кг | Не менее 0,15 |  |  |
|  |  | Резиновое уплотнительное кольцо | Наличие |  |  |
|  |  | Упаковка | Должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении до момента эксплуатации |  |  |
|  |  | Условный проход, мм. | Не менее 42 |  |  |
|  |  | Длина по клыкам, мм. | Не менее 102 |  |  |
|  |  | Длина, мм. | Не менее 52 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм. | Не менее 51 |  |  |
|  |  | Длина соединительной части (l), мм. | Не менее 22 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес. | Не менее 12 |  |  |
|  |  | Сертификат соответствия | При поставке |  |  |
|  |  | Технический паспорт на изделие/партию | При поставке |  |  |

| 1** |  | Чертёж (габаритные размеры, мм.) А – Длина по клыкам; d1 – Диаметр; d – Условный проход; l – Длина соединительной части; L – Длина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Пожарная головка цапковая соединительная ГЦ-65

или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарная головка цапковая соединительная ГЦ-65 или эквивалент. | Назначение и эксплуатация | Соединение пожарного оборудования, между собой | шт. |  |
|  |  | Материал корпуса | Алюминиевый сплав |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |
|  |  | Соединение | Резьбовое, G2-B |  |  |
|  |  | ГОСТ | Р 53279-2009 |  |  |
|  |  | Срок эксплуатации, лет | Не менее 10 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | Не менее 1,6 |  |  |
|  |  | Масса изделия, кг | Не менее 0,25 |  |  |
|  |  | Резиновое уплотнительное кольцо | Наличие |  |  |
|  |  | Упаковка | Должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении до момента эксплуатации |  |  |
|  |  | Длина по клыкам, мм. | Не менее 128 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм. | Не менее 66 |  |  |
|  |  | Условный проход, мм. | Не менее 57 |  |  |
|  |  | Длина соединительной части, мм. | Не менее 24 |  |  |
|  |  | Длина, мм. | Не менее 60 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес. | Не менее 12 |  |  |
|  |  | Сертификат пожарной безопасности | При поставке |  |  |
|  |  | Технический паспорт на изделие/партию | При поставке |  |  |

| 1** |  | Чертёж (габаритные размеры, мм.) А – Длина по клыкам; d1 – Диаметр; d – Условный проход; l – Длина соединительной части; L – Длина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Пожарная головка цапковая соединительная ГЦ-80

или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарная головка цапковая соединительная ГЦ-80 или эквивалент. | Назначение и эксплуатация | Соединение пожарного оборудования, между собой | шт. |  |
|  |  | Материал корпуса | Алюминиевый сплав |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |
|  |  | Соединение | Резьбовое, G2-B |  |  |
|  |  | ГОСТ | Р 53279-2009 |  |  |
|  |  | Срок эксплуатации, лет | Не менее 10 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | Не менее 1,6 |  |  |
|  |  | Масса изделия, кг | Не менее 0,35 |  |  |
|  |  | Резиновое уплотнительное кольцо | Наличие |  |  |
|  |  | Упаковка | Должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении до момента эксплуатации |  |  |
|  |  | Длина по клыкам, мм. | Не менее 135 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм. | Не менее 77 |  |  |
|  |  | Условный проход, мм. | Не менее 65 |  |  |
|  |  | Длина соединительной части, мм. | Не менее 25 |  |  |
|  |  | Длина, мм. | Не менее 64 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес. | Не менее 12 |  |  |
|  |  | Сертификат пожарной безопасности | При поставке |  |  |
|  |  | Технический паспорт на изделие/партию | При поставке |  |  |

| 1** |  | Чертёж (габаритные размеры, мм.) А – Длина по клыкам; d1 – Диаметр; d – Условный проход; l – Длина соединительной части; L – Длина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |