Ранцевый лесной огнетушитель РЛО «РП-15 Ермак+» или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ранцевый лесной огнетушитель РЛО «РП-15 Ермак+» или эквивалент | Должен быть укомплектован емкостью из ударопрочной пластмассы, гидропультом двустороннего действия для формирования водяной компактной, распыленной, а также пенной струи, соединительным резиновым шлангом и смачивателем твердым. | Ручное средство для тушения низовых пожаров водными растворами неагрессивных химикатов. | шт. |  |
|  |  | Расчетная производительность, л/мин | не менее 2,25 |  |  |
|  |  | Длина компактной струи, м | не менее 8,5 |  |  |
|  |  | Длина распыленной струи, м | не менее 3,5 |  |  |
|  |  | Емкость для воды, л | не менее 15 и не более 17 |  |  |
|  |  | Масса сухого ранца противопожарного, кг | не менее 2,3 и не более 2,5 |  |  |
|  |  | Масса снаряженного ранца противопожарного, кг | не менее 17,3 и не более 19,5 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм | не более 470х330х145 |  |  |
|  |  | Емкость из ударопрочной пластмассы ярко-оранжевого цвета | наличие |  |  |
|  |  | Форма емкости | Прямоугольная с закругленными краями, в виде ранца, с боковыми ребрами жесткости, со съемным поддоном в нижней части, который обеспечивает установку ранца на горизонтальную поверхность и предотвращает опрокидывание емкости при заправке ее водой. |  |  |
|  |  | Химостойкость материала емкости к пенообразователю | наличие |  |  |
|  |  | Теплоизолирующая прокладка на емкости для предотвращения переохлаждения спины бойца-пожарного | наличие |  |  |
|  |  | Две горловины для заправки ранца водой с двумя крышками | наличие |  |  |
|  |  | Объём крышки-стакана для заправки ранца водой, мл | не менее 500 |  |  |
|  |  | Объем крышки-стакана с фильтром-сеткой для фильтрования воды при заправке емкости, мл | не менее 500 |  |  |
|  |  | Резьба на крышках горловины, обеспечивающая герметичность емкости (отсутствие вытекания жидкости из-под крышек при перевозке транспортными средствами) | наличие |  |  |
|  |  | Регулируемые по длине заплечные ремни | наличие |  |  |
|  |  | Поясная стяжка для предотвращения смещения емкости набок | наличие |  |  |
|  |  | Гибкий резиновый шланг в нижней части емкости для соединения емкости с гидропультом через штуцер | наличие |  |  |
|  |  | Материал корпуса гидропульта | дюралевый сплав |  |  |
|  |  | Материал штуцера гидропульта | дюралевый сплав |  |  |
|  |  | Материал гайки гидропульта | дюралевый сплав |  |  |
|  |  | Материал регулировочного сопла гидропульта | дюралевый сплав |  |  |
|  |  | Материал распылительной головки гидропульта | латунный сплав |  |  |
|  |  | Материал штока гидропульта | латунь с зеркальным хром-никелевым покрытием |  |  |
|  |  | Материал уплотнительных колец, манжет, запорного клапана гидропульта | полиуретан «Эластоллан» или эквивалент |  |  |
|  |  | Шариковая конструкция запорного клапана | наличие |  |  |
|  |  | Перекрывная и амортизирующая пружины из нержавеющей стали с хром-никелевым покрытием | наличие |  |  |
|  |  | Эргономичная, тангенциальная, цельнолитая ручка Г-образной формы из полимерного материала на штоке гидропульта | наличие |  |  |
|  |  | Диаметр ручки на штоке гидропульта, мм | не более 37 |  |  |
|  |  | Длина ручки штока, мм | не более 110 |  |  |
|  |  | Длина ручки на корпусе гидропульта, мм | не более 87 |  |  |
|  |  | Кольцо для подвески гидропульта на карабин | наличие |  |  |
|  |  | Смачиватель твердый | Предназначен для снижения расхода воды при тушении лесных низовых пожаров, при тушении плохо смачивающихся водой горючих веществ с помощью ранцевых лесных огнетушителей. За счет снижения поверхностного натяжения воды и высокой смачивающей способности обеспечивает эффективное тушение, исключает повторное возгорание, сокращает время тушения |  |  |
|  |  | Количество, шт. | не менее 5 |  |  |
|  |  | Форма смачивателя | быстрорастворимая «шипучая» таблетка |  |  |
|  |  | Цвет смачивателя | белый |  |  |
|  |  | Диаметр смачивателя, мм | не менее 50 |  |  |
|  |  | Толщина смачивателя, мм | не менее 20 |  |  |
|  |  | Вес смачивателя, г | не менее 70 |  |  |
|  |  | Химический состав смачивателя | ПАВ с функциональными добавками |  |  |
|  |  | Экология | должен быть легкоразлагаемым продуктом, взрывопожаробезопасным, экологически безвредным |  |  |
|  |  | Готовность раствора к работе | должна наступать не более, чем через 2 минуты после добавления смачивателя в воду |  |  |
|  |  | Расход одной таблетки смачивателя твердого | не менее, чем на 54 литра воды |  |  |
|  |  | Упаковка смачивателя твердого - полиэтиленовый пакет с инструкцией по эксплуатации | наличие |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации ранца противопожарного с даты продажи, мес. | не менее 12 |  |  |
|  |  | Сертификат соответствия ранца противопожарного требованиям пожарной безопасности | при поставке |  |  |